Правила

пользования  огнетушителями

- Огнетушитель  ОП -4   предназначен  для  тушения  начинающихся  и  небольших  очагов  пожаров,  в  том  числе  воспламеняющихся  жидкостей;

Порядок  приведения  в  действие  огнетушителя  ОП – 4:

- Подвести огнетушитель  к  очагу  пожара;

- Повернуть  расположенную  на  крышке  огнетушителя  рукоятку  вверх  до  отказа (на  180 гр  в  вертикальной  плоскости);

- Перевернуть  огнетушитель  вверх  дном  (для  приведения  в  действие  ОП – 5  нет  необходимости  ударять  его)

- При  воспламенении  легковоспламеняющихся  жидкостей,  находящихся  в  открытых  ёмкостях,  направлять  струю  пены  на  внутреннюю  сторону  борта  ёмкости  (пена,  ударяясь  о  борт  ёмкости,  покрывает  горящую  поверхность),  при  тушении  жидкостей,  разлитых  на  поверхности,  покрывать  пеной  всю  горящую  поверхность.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать  огнетушители  ОП -4  для  тушения  пожаров  электроустановок,  горящих  проводов,  находящихся  под  напряжением.